PROJEKTNI ZADATAK ZA REKONSTRUKCIJU DIJELA ZGRADE DRUŠTVENE I POSLOVNE NAMJENE U ČARI

| Investitor: | Grad Korčula, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula |
| --- | --- |
| Lokacija: | Čara, otok Korčula |
| Katastarski broj: | k.č.zgr. 441, 82, 83 i zem. 3255 K.O. Čara |
| Zona: | Izgrađeni dio građevinskog područja naselja – mješovita namjena (vidi list 4-1-a kartografskog prikaza građevinskog područja naselja u Prostornom planu uređenja Grada Korčule) http://web.korcula.hr/wp-content/uploads/IDPPUGKO_2011-05_USV/11-05_IDPPUGKO_4-1a_GP.pdf |
| Važeći dokument prostornog uređenja: | Prostorni plan uređenja Grada Korčule (2011) |
| Status zaštite: | Nema status zaštite |
| Raspoloživa postojeća projektna dokumentacija: | Idejno rješenje tvrtke A.G.E.S. d.o.o. iz Solina iz travnja 2014. |
| Katnost: | Su+P+1 |
| Status postojeće zgrade: | Ishođena Uporabna dozvola za građevine sagrađene do 15. veljače 1968. KLASA: UP/I-361-05/15-30/000029 URBROJ: 2117/1-23-2-15-0004 od 20.04.2015. |
| Procjena postojeće bruto površine: | cca 660 m2 (od čega suteren cca 217 m2) |
| Energetski razred: | Zgrada nema energetski certifikat (Energetski pregled nije predmet ponude) |
| Namjena: | Mješovita (društvena + poslovna) |
|  | - suteren: područni dječji vrtić |
|  | - prizemlje: osnovna škola i poštanski ured |
|  | - 1. kat: uredski prostori Mjesnog odbora Čara |
| Projektni zadatak: | Potrebno je izraditi Snimak postojećeg stanja suterenske etaže te Glavni projekt sa Troškovnikom građevinskih i obrtničkih radova za rekonstrukciju suterenske etaže. Napomena: Investitor posjeduje Idejno rješenje izrađeno od tvrtke A.G.E.S. d.o.o. iz Solina iz travnja 2014. Glavni projekt treba sadržavati knjige svih struka potrebne za rekonstrukciju dijela zgrade (etaža suterena) sukladno Zakonu o gradnji. Geodetski projekt nije predmet ponude već će ga Investitor naručiti u odvojenom postupku. Pri izradi Glavnog projekta rekonstrukcije potrebno je primijeniti važeće odredbe Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe, te ostale važeće zakonske propise regulirane Zakonom o gradnji i Zakonom o prostornom uređenju. Programski zgrada treba zadržati postojeće sadržaje: - u suterenu: područni dječji vrtić Područni dječji vrtić Čara sa jednom odgojno-obrazovnom skupinom s redovitim programom (do 20 djece) trajanje programa do 6 h dnevno. - u prizemlju i na katu: zadržava se postojeća namjena – ove etaže nisu predmet obuhvata rekonstrukcije osim u nužnim prilagodbama uvjetovanim planiranim zahvatima na suterenskoj etaži Građevina će biti priključena na postojeću infrastrukturu: - električne energije – koja će biti osnovni energent građevine – sukladno uvjetima HEP Elektrojuga uz dodavanje novog priključka i povećanje vršne snage - vodovodne mreže – sukladno uvjetima NPKLM Vodovoda - kanalizacija – potrebno je planirati rekonstrukciju kanalizacije i ugradnju bio-pročišćivača odgovarajućeg kapaciteta za cijelu zgradu sa rekonstrukcijom kanalizacijskih vertikala do razine prizemlja sukladno posebnim uvjetima Hrvatskih voda - telekomunikacijsku mreža – postojeći priključci - parkirališna mjesta za potrebe građevine treba odrediti sukladno Odredbama za provođenje Prostornog plana uređenja Grada Korčule Napomena: Investitoru se snimak postojećeg stanja i svi projekti dostavljaju u papirnatom i digitalnom obliku u dwg i pdf formatu na CD-u ili drugom prikladnom mediju. |
| Prikaz lokacije na orto-foto snimku: |  |
| Poveznica za prikaz na Geoportalu: | http://geoportal.dgu.hr/preglednik/?zoom=11&E=535542.09899995&N=4755189.0990001 |
| Fotografije postojeće zgrade: JUŽNO PROČELJE |  |
| JUŽNO PROČELJE |  |
| SJEVERNO I ISTOČNO PROČELJE |  |
| SJEVERNO I ZAPADNO PROČELJE |  |
| DJEČJE IGRALIŠTE SA JUŽNE STRANE ZGRADE |  |